Q/ LHG

辽宁华光分析仪器技术应用研发中心有限公司企业标准

Q/LHG  0001S-2024

水果酒

2024-XX-XX发布                                        2024-XX-XX实施

辽宁华光分析仪器技术应用研发中心有限公司  发布

Q/LTYG 0001S -2024

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件食品安全指标依据GB 2758-2012《食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒》、GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》和GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》制定，其他指标参照NY/T1508-2017《绿色食品 果酒》、GB/T32783-2016《蓝莓酒》和《葡萄酒及果酒生产许可证审查细则》及根据产品实测值制定；其中铅指标严于国家标准。

本文件由辽宁华光分析仪器技术应用研发中心有限公司提出并起草。

本文件主要起草人:李学芳。

本标准属首次发布。

Q/LHG 0001S -2024

水 果 酒

1  范围

本文件规定了水果酒的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本文件适用于以新鲜（或冷冻）草莓、草莓汁、软枣猕猴桃、杨梅、梨、杏梅、桃子、蓝莓、柑橘、火龙果、百香果等为主要原料，以白砂糖、冰糖、蜂蜜、饮用水为辅料，以酒用酵母为发酵剂，添加食品添加剂柠檬酸、焦亚硫酸钾、山梨酸钾，经原料预处理、清洗、破碎（或压榨）、发酵、除渣、过滤、调配、灭菌、灌装、包装工艺而制成的水果酒。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191包装储运图示标志

GB/T 317白砂糖

GB/T 35883冰糖

GB 1886.39食品安全国家标准 食品添加剂 山梨酸钾

GB 2758食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒

GB 2760食品安全国家标准 食品添加剂使用标准

GB 2762食品安全国家标准 食品中污染物限量

GB 2763食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量

GB 4789.1食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验  总则

GB 4806.1食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求

GB 4806.5食品安全国家标准 玻璃制品

GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定

GB 5009.34食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定

GB 5009.225食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定

GB 5009.266食品安全国家标准 食品中甲醇的测定

GB 5749生活饮用水卫生标准

GB/T 6543运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB 7718食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 10650 鲜梨

GB 12696食品安全国家标准 发酵酒及其配制酒生产卫生规范

GB/T 12947 鲜柑橘

GB 13104 食品安全国家标准 食糖

GB 14881食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范

GB 14963 食品安全国家标准 蜂蜜

GB/T 15038葡萄酒、果酒通用分析方法

GB/T 20886食品加工用酵母

GB/T 23778酒类及其他食品包装用软木塞

GB 25570食品安全国家标准 食品添加剂 焦亚硫酸钾

GB/T 27658蓝莓

Q/LHG 0001S -2024

GB 28050食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则

GB 31639食品安全国家标准 食品加工用酵母

GB/T 40743猕猴桃质量等级

GB/T 40748 百香果质量分级

LY/T 1747 杨梅质量等级

NY/T444草莓

NY T 586 鲜桃

NY/T 3601 火龙果等级规格

JJF 1070定量包装商品净含量计量检验规则

国家市场监督管理总局令（2023）第70号《定量包装商品计量监督管理办法》

国家质量监督检验检疫总局令(2009)第123号《食品标识管理规定》

3 产品分类

3.1 产品按原料不同分为草莓酒、软枣猕猴桃酒、百香果酒、火龙果酒、杨梅酒、鲜梨酒、柑橘酒、杏梅酒、桃子酒、蓝莓酒等。

3.2 产品按含糖量不同，可分为: 干型、半干型、半甜型、甜型。

4 要求

4.1原辅料要求

4.1.1草莓:果实新鲜，成熟适度，无腐烂、无病虫害、无霉变、无污染，应符合NY/T 444、GB 2762、GB 2763的规定。

4.1.2 软枣猕猴桃:果实新鲜，成熟适度，无腐烂、无病虫害、无霉变、无污染，应符合GB/T 40743、GB 2762、GB 2763的规定。

4.1.3百香果、火龙果、杨梅、鲜梨、柑橘、杏梅、桃子、蓝莓等应果实新鲜，成熟适度，无腐烂、无病虫害、无霉变、无污染，并符合相应标准以及GB 2762、GB 2763的规定。

4.1.4白砂糖:应符合GB/T 317、GB 13104的规定。

4.1.5冰糖:应符合GB/T 35883、GB 13104的规定。

4.1.6山梨酸钾:应符合GB 1886.39的规定。

4.1.7酒用酵母:应符合GB 31639、GB/T 20886的规定。

4.1.8焦亚硫酸钾:应符合GB 25570的规定。

4.1.9生产用水:应符合GB 5749的规定

4.1.10蜂蜜: 应符合14963的规定。

4.1.11其他原料应符合相应标准。

4.2 感官要求

应符合表1的规定。

Q/LHG 0001S -2024

表1  感官要求

| 项目 | 要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 色泽 | 具有各类产品应有的色泽 | GB/T 15038 |
|  | 澄清程度 | 澄清透明，有光泽，无明显悬浮物及沉淀(使用软木塞封口的酒允许有少许软木渣，装瓶超过六个月的酒允许有少量沉淀） |  |
| 香气 | 具有各类产品应有的香气和酒香 |  |
| 滋味 | 干型/半干型 | 具有纯净、优雅的口味和新鲜的果香味，谐调适口，酒体完整 |  |
|  | 甜型/半甜型 | 具有甘甜醇厚的口味和陈酿的酒香味，酸甜适口，酒体完整 |  |
| 典型性 | 具有各类产品应有的特征和风格，典型性明确 |  |

4.3理化指标

应符合表 2的规定。

表2 理化指标

| 项 目 | 指 标 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 酒精度°（20℃）/（%vol） | 5–18 | GB 5009.225 |
| 总糖（以葡萄糖计）/（g/L） | 干型 ≤ | 12.0 | GB/T 15038 |
|  | 半干型 | 12.1–18.0 |  |
|  | 半甜型 | 18.1–45.0 |  |
|  | 甜型 ≥ | 45.1 |  |
| 总酸（以酒石酸计）/（g/L） ≥ | 4.0 | GB/T 15038 |
| 挥发酸（以乙酸计）/（g/L） ≤ | 1.2 | GB/T 15038 |
| 游离二氧化硫（以SO2计）/（g/L ） ≤ | 0.05 | GB 5009.34 |
| 总二氧化硫（以SO2计）/（g/L ） ≤ | 0.25 | GB 5009.34 |
| 干浸出物/（g/L） ≥ | 12 | GB/T 15038 |
| 铅（以Pb计）/（mg/L） ≤ | 0.18 | GB 5009.12 |
| 甲醇b/（mg/L） ≤ | 400 | GB 5009.226 |
| 注::a酒精度标签标示值与实测值不得超过±1.0%vol; |

4.4 微生物限量

应符合GB 2758的规定。

4.5 食品添加剂

4.5.1食品添加剂质量应符合相应的国家标准和有关规定。

Q/LHG 0001S -2024

4.5.2食品添加剂的品种和使用量应符合GB 2760的规定。

4.6生产加工过程

按GB 14881、GB 12696的规定执行，按照本标准生产的产品及其生产加工过程中，不添加和使用非食用物质，不滥用食品添加剂。

4.7 其他污染物限量

应符合GB 2762的规定。

4.8农药最大残留限量

应符合 GB 2763 的规定。

4.9真菌毒素限量

应符合 GB 2761 的规定。

4.10净含量偏差

应符合国家《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。按JJF 1070规定的方法执行。

5检验规则

5.1 入库检验

原、辅料、包装材料入库前应由生产厂的质量检验部门按标准要求检验或查验供方质量合格证明,合格后方可入库。

5.2组批与抽样

5.2.1 组批

同一生产期内所生产的同一类别、同一品质、且经包装出厂的规格相同的产品为一批。

5.2.2 抽样

5.2.2.1按表4抽取样本，单件包装净含量小于500ml，总取样量不足1500m1时，可按比例增加抽样量。

表4  抽样表

| 批量范围/箱 | 样本数/箱 | 单位样本数/瓶 |
| --- | --- | --- |
| ＜50 | 3 | 3 |
| 51-1200 | 5 | 2 |
| 1201-3500 | 8 | 1 |
| 3501以上 | 13 | 1 |

5.2.2.2 采样后立即帖上标签，注明：样品名称、品种规格、数量、制造者名称、采样时间、地点、采样人。将两瓶样品封存，保留两个月备查。其他样品立即送化验室进行感官、理化和微生物指标的检验。

Q/LHG 0001S -2024

5.3 出厂检验

5.3.1每批产品出厂前需经厂质检部门按本标准规定检验合格，并附合格证方可出厂。

5.3.2出厂检验项目为:感官要求、感官要求、感官要求、净含量、酒精度、总酸、总糖、标签。

5.4型式检验

5.4.1型式检验项目为要求中的全部项目。

5.4.2型式检验正常生产时每半年进行一次，有下列情况应进行型式检验

a)产品定型投产时；

b)停产6个月以上恢复生产时；

c)原辅料产地、供应商发生改变或更新主要生产设备时；

d)出厂检验结果与上次型式检验结果差异较大时；

e) 供需双方对产品质量有争议，请第三方进行仲裁时；

f) 国家食品安全监督管理部门提出要求时。

5.5判定规则

产品经检验全部指标符合本标准要求时，判定为合格品。若有不合格项时，可在同批产品中加倍取样对不合格项进行复检，以复检结果为准。微生物指标不得复检。

6 标志、包装、运输、贮存

6.1 标志

产品包装标志、标签内容应符合GB 7718、GB 2758、GB 28050和《食品标识管理规定》的规定，应注明产品类型。产品外包装应标明产品名称、规格、数量、厂名厂址、生产日期、保质期、产品标准号、净含量和“切勿撞击 防止爆瓶”警示语。包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定

6.2包装

包装材料、包装容器应符合国家食品安全要求和有关规定。内包装采用玻璃瓶和软木塞，玻璃瓶应符合GB 4806.1和GB 4806.5的规定，软木塞应符合GB 4806.1和GB/T 23778的规定。包装牢固，密封好，无漏气、漏酒现象，并能保证产品质量不受破坏。外包装为瓦楞纸箱，应符合GB/T 6543的规定，箱内有防震防撞的间隔材料，不使用过度隔板，并附有产品合格证。

6.3 运输

软木塞封装的酒，在运输时应“倒放”或“卧放”。运输工具应干净卫生，搬运中应轻拿轻放，防止包装物破损，避免受潮、日晒、雨淋、重物撞击。成品严禁与潮湿地面直接接触，严禁与有毒、有害、有异味、有腐蚀性物品混装混运。运输温度保持在0℃-25℃。

6.4 贮存

软木塞封装的酒，在贮存时应“倒放”或“卧放”。本产品应贮存在常温、清洁、干燥、阴凉处，不得与有毒、有害、有异味、有腐蚀性、易污染的物品混贮、混放。底层产品应垫离，离地 10cm 以上离墙20cm以上。温度宜保持在5℃-25℃

保质期:在本标准规定的运输、贮运条件下，产品自生产之日起，保质期为五年。

# Text boxes

Q/ LHG  0001S-2024